## Slide 1: 25.03.17 Seminar
Presented by Jaemin Jeong

## Slide 2: Contents
MAVLink RC_Channels analysis
Log RC_Channels analysis
tlog vs Telemetry data

## Slide 3: MAVLink RC_Channels Data

## Slide 4: RC_Channels analysis
RC_CHANNELS 데이터 분석
  RC_CHANNELS는 드론의 조종기 입력을 나타내는 MAVLink에 포함된 메시지
    각 채널 값은 1000~2000 범위의 PWM 신호로 표현됨
    입력된 값은 드론의 움직임(스로틀, 피치, 롤, 요 등) 특정 기능(모드전환)에 직결됨
  RC_CHANNELS와 공격 탐지
    정상적인 비행: RC 채널 값이 일정 패턴을 유지
    공격 발생 시 예상되는 변화
      GPS Spoofing: 조종기 입력 없이 위치가 갑자기 변경됨
      Jamming (전파 교란): 특정 RC 채널 값이 급격히 변하거나 고정됨
      데이터 변조 공격: 예상과 다른 RC 채널 값 변동이 발생, 조종기 입력값과 불일치하는 패턴이 나타남

## Slide 5: MAVLink RC_Chnnels Data
Geofence 모드에서 RC_CHANNELS 패턴
    입력이 없을 때는 1000~1500을 유지하는 모습을 보임
    사용자 입력이 없으며, 자동 비행 모드 활성화
    채널 값이 일정 범위에서 안정적으로 유지 (ex. 999, 1514, 1542, 1999 등 특정 값 고정)
    실제 데이터 (Geofence Mode)
      chan7_raw, chan8_raw: 1999 (특정 기능 활성화 상태 고정)
      chan6_raw: 999 (특정 기능 비활성화 상태 고정)
      chan11_raw ~ chan16_raw: 1514 또는 1542 (중립 상태 고정)
  특징
    모든 채널 값이 일정한 범위 내에서 유지됨
    급격한 변화 없음 -> 조종기 입력이 없음을 의미
    수동 모드와 달리 주요 채널(Throttle, Yaw 등)이 일정 값에서 유지됨

## Slide 6: MAVLink RC_Chnnels Data
Manual 모드에서 RC_CHANNELS 패턴
    사용자가 직접 조종 -> 특정 채널 값 (Throttle, Yaw 등) 수시로 변동
      그러나 일부 채널은 특정 기능(모드 변경, 카메라 제어 등)의 활성화 여부에 따라 값 (ex. 999, 1514, 1999 등)으로 고정
        미사용 채널은 고정값 유지 (ex. 998),
        특정 기능 활성화 채널도 모드 전환 시에만 바뀌고 일반적으로는 고정 값 (ex. 1514, 1999)유지
    실제 데이터 (조종기 입력 비행)
  특징
    조작에 따라 여러 채널 값이 급격하게 변동 (ex. )
    일부 미사용 또는 특정 기능 채널은 고정 값 유지
      주의사항
      채널값의 변동이나 고정값만으로 수동/자동 비행 여부를 단정 지을 수 없으며,
      전체 채널 패턴을 함께 고려해야 정확한 분석이 가능함

## Slide 7: Log RC_Channels Data

## Slide 8: Log RC_Channels Data
input_rc_0.csv
  Log 파일 내 드론이 수신한 조종기(RC, Remote Controller)의 PWM 입력 신호 상태를 기록한 데이터
    로그 데이터는 추가적인 정보(rc_lost, frame count 등)를 포함하여 신호 품질 분석에 유용
    MAVLink 데이터는 주로 PWM 신호의 실시간 상태 전달에 집중하여 RC 조작의 즉각적 파악 및 공격 탐지에 활용
Notes: 데이터 분석
신호 강도 (rssi)
rssi = 45 → 수신 신호 강도가 낮음. (최대 100) → 드론과 조종기 사이의 신호가 약해지고 있음을 의미할 수 있음
RC 프레임 상태 (rc_lost_frame_count, rc_total_frame_count)
rc_lost_frame_count = 0, rc_total_frame_count = 13954 → 14025 (증가 중) → 손실된 프레임 없음 → RC 신호가 정상적으로 유지됨 → 프레임 총 개수는 증가 중이므로, 신호는 지속적으로 수신되고 있음
RC 채널 입력값 (values[0] ~ values[17])
values[0] ~ values[17] 은 PWM 값이며, RC 입력 신호를 의미함
대부분의 채널은 999, 1514, 1542 등의 값 유지 → 스틱 및 조종기 설정이 큰 변화 없음
values[8]: 1385 → 1407 (약간 증가) → 특정 채널에서 약간의 입력 변화가 있음 → 조종기에서 일부 조작이 있었을 가능성
채널 개수 (channel_count)
channel_count = 18 → 18개의 RC 채널이 사용되고 있음 → 일반적인 조종기(8~12 채널)보다 많음 → 전문적인 드론 조종기(예: Futaba, Taranis X9D 등) 사용 가능성
Failsafe 모드 (rc_failsafe)
rc_failsafe = 0 → Failsafe 모드 아님 → 신호 정상 유지 중
RC 신호 손실 여부 (rc_lost)
rc_lost = 0 → 신호 손실 없음
입력 소스 (input_source)
input_source = 4 → 입력 신호가 RC에서 유입됨. (예: 조종기)
결론
1. RC 신호 강도(rssi)는 45로 다소 낮지만, 신호 손실(rc_lost) 및 failsafe(rc_failsafe)는 발생하지 않음 2. RC 프레임(rc_total_frame_count)은 지속적으로 증가하고 있으며, rc_lost_frame_count = 0으로 신호 손실 없음 3. values[8] 채널에서 작은 변화(1385 → 1407)가 관찰됨 → 일부 조종기 입력이 있었을 가능성
4. channel_count = 18 → 다채널 RC 시스템 사용 중 (고급 조종기 사용 가능성) 5. 신호 입력원(input_source = 4)이 RC 조종기에서 들어오고 있음
→ 현재 RC 입력 상태는 전반적으로 정상적이며, 일부 채널에서 약간의 변동이 있을 뿐 신호 손실 없이 유지되고 있음

## Slide 9: Log RC_Channels Data
manual_control_setpoint_0.csv
  드론의 수동 조종 입력(Manual Control Input) 데이터를 기록한 파일
    즉, 조종기가 드론에 전달한 입력값을 나타내며, 각 축별 조종 입력 및 추가적인 조종기 상태를 확인할 수 있음
      MAVLink RC_CHANNELS 데이터와의 차별점
        manual_control_setpoint는 조종기에 물리적 입력 (Throttle, Roll 등)을 구체적으로 나타냄
        • 보조 채널(aux 등)의 활용과 데이터 소스 및 입력상태(sticks_moving) 여부 확인 가능 • MAVLink RC_CHANNELS 메시지와 달리 더 직접적인 조종 입력 정보와 상태를 제공
Notes: 데이터 분석
조종 입력 (x, y, z, r)
모든 값이 0 → 현재 조종기가 중립 상태(입력이 없음)
드론이 정지 상태일 가능성이 높음
보조 채널 (flaps, aux1 ~ aux6)
모두 0 → 추가적인 입력 기능이 활성화되지 않음
입력 유효성 (valid)
valid = 1 → 입력 데이터가 유효함
입력 데이터 소스 (data_source)
data_source = 1 → RC 조종기에서 데이터를 수신 중
조종 스틱 움직임 (sticks_moving)
sticks_moving = 0 → 조종 스틱이 움직이지 않음
결론
1. 조종기의 모든 입력값 (x, y, z, r)이 0 → 현재 조종 신호가 없는 상태 2. 보조 기능(AUX 채널)도 모두 비활성화 → 기본적인 수동 조종 입력만 확인 가능 3. valid = 1 이므로 데이터는 유효하지만, sticks_moving = 0 → 조종 스틱이 움직이지 않음 4. data_source = 1 이므로 현재 조종기에서 입력이 들어오고 있음
→ 현재 드론이 대기 상태(조종 입력이 없음)로 보이며, RC 조종기로부터 유효한 데이터를 받고 있지만 조종자가 조종 스틱을 움직이지 않는 상태일 가능성이 높음

## Slide 10: tlog vs Telemetry data

## Slide 11: .tlog File analysis
QGC에 저장되는 파일과 파일의 차이점
  둘다 MAVLink 데이터를 포함하고 있지만, 저장 방식과 목적이 다름
    MAVLink는 드론과 지상관제소(GCS, Ground Control Station) 간 통신을 위한 프로토콜로, 드론의 비행 데이터, 센서 정보, 제어 명령 등을 전달하는 역할을 함
  tlog 파일
    MAVLink 원본 메시지를 바이너리(Binary) 형태 그대로 저장한 파일
      tlog 파일은 드론과 GCS(QGroundControl) 간의 MAVLink 메시지를 그대로 저장한 파일
      MAVLink 패킷이 그대로 기록되므로, 실시간 통신에서 전송된 원본 데이터를 확인할 수 있음
  주요 특징
    MAVLink 메시지 원본을 저장 (Binary 형식)
    비행 중 실시간 전송 속도: ~1 Hz ~ 50 Hz (메시지 유형에 따라 다름)
      QGroundControl에서 비행 기록 재생 가능
      로그 분석을 위해 MAVExplorer, MAVProxy 같은 툴을 사용해 분석 가능

## Slide 12: vehicle.csv(Telemetry) analysis
QGC에 저장되는 파일과 파일의 차이점
  vehicle.csv 파일 (Telemetry CSV Log)
    MAVLink 메시지를 .CSV 형태로 변환하여 저장한 파일
      vehicle.csv 파일은 MAVLink 메시지 중 일부를 선택해 사람이 쉽게 볼 수 있도록 CSV 형식으로 변환한 파일
      시간(timestamp) 기준으로 정렬된 MAVLink 메시지를 저장하여 분석에 용이함
      tlog에 비해 가공된 데이터로, 비행 로그를 분석하기 쉽게 정리된 버전
  Vehicle.csv 파일의 특징
    MAVLink 데이터를 사람이 읽을 수 있도록 CSV 형식으로 저장
    데이터 저장 속도: ~1 Hz ~ 10 Hz (센서 데이터에 따라 다름)
    파일 크기: 원본 tlog보다 작고, 필요한 데이터만 포함

## Slide 13: tlog vs Telemetry data
파일 구성 Telemetry -> Telemetry.csv amd .tlog 파일 포함

## Slide 14: Previous and future works
Presented by Jaemin Jeong

## Slide 15: Future Works
추가적인 공격 데이터를 얻기 위해 Hackrf 사용 예정
  HackRF & GPS-SDR-SIM을 활용하여 GPS Spoofing 공격 실험 진행
    GPS-SDR-SIM: 가상의 GPS 신호를 생성하여 공격 대상을 특정 위치로 유도하는 데 활용
    실제 드론(PX4 기반)이 특정 좌표로 이동하도록 의도적으로 조작된 GPS 신호 송출
    비행 로그(tlog 및 vehicle.csv)를 분석하여 공격 전/후 드론의 위치 변화 및 MAVLink 메시지 확인

## Slide 16: Preivous & Future Works
Previous work
  MAVLink Rc_Channels analysis, Log Rc_Channels analysis
  tlog vs Telemetry data
Future work
  Using HackRF and GPS-SDR-SIM to test GPS spoofing on a PX4 drone and analyze telemetry data

## Slide 17
Q & A
http://mesl.khu.ac.kr